Департамент общего и профессионального образования 
Брянской области

ГОУНПО «Профессиональное училище №6»,

Брянская область, г. Унеча

Развернутый план-конспект

урока по предмету:

«Правила технической эксплуатации и инструкции»

на тему: «Входные светофоры»

Использованная технология: «Интеграция различных методов и приемов для развития профессиональной компетенции учащихся»

Разработала:

Чиркина Лилия Владимировна

преподаватель специальных дисциплин

г. Унеча

2011г.

Тема программы: Сигналы, применяемые на железнодорожном

транспорте

Тема урока: Входные светофоры

Цели урока:

Обучающая: формирование у учащихся знаний о сигнализации входных

светофоров

Развивающая: научить учащихся умению выделять главное  в

материале, пользованию учебниками, раздаточными материалами; установить связи между темами «Классификация светофоров», «Требования ПТЭ к сигналам», «Основные значения сигналов светофоров», внутри темы «Входные светофоры», перспективу развития материала и связи с другими предметами: «ОКЖД», «Производственное обучение»

Воспитательная: воспитание интереса к профессии и ответственного  
                             		       отношения к работе, обеспечивая безопасность

движения, организованности и дисциплинированности

Тип урока: комбинированный

Материально- техническое и дидактическое оснащение урока: компьютер с плазменным монитором для показа презентации «Входные светофоры», Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ, тесты по теме: «Требования ПТЭ к сигналам. Основные значения сигналов светофоров», цветокод.

План урока:

- Организационная часть

- Актуализация знаний:

- Эпиграф урока. Постановка целей и задач урока.

- Повторение материала по темам: «Требования ПТЭ к сигналам.                  
          Основные значения сигналов светофоров». Тестовый опрос.

- Объяснение нового материала с использованием компьютерной

технологии. Презентация темы «Входные светофоры». Составление  
          учащимися опорного конспекта.

- Закрепление знаний: выполнение учащимися практической работы с       использованием цветокода.

- Подведение итогов. Выставление оценок.

- Задание на дом.

Ход урока:

- Организационная часть- проверка учащихся по списку, проверка готовности к уроку (1-2 мин.)

- Актуализация знаний:

-Эпиграф урока. Постановка целей и задач урока (2-3 мин.)

1-й слайд презентации урока

Здравствуйте! Староста, подскажи мне, пожалуйста, кто сегодня отсутствует. Проверьте, пожалуйста, все ли у вас готово к уроку: ручки, тетради, инструкции по сигнализации. Все готовы? Тогда начнем урок.

Наше сегодняшнее занятие мне хотелось бы начать со следующего эпиграфа:

2-й слайд презентации урока

«Человек без всякого воображения и умения пользоваться своими знаниями может собирать факты, но никогда не сделает великого открытия»
                                                       Пирсон (английский философ и математик)

Это высказывание я привела не случайно. Значение знаний в нашей жизни очень велико. Без них немыслима наша жизнь. Как каждый человек должен уметь читать, писать и считать, так всякий технически грамотный человек должен знать техническую грамоту, которой и обучает нас предмет «ПТЭ и инструкции». Не нужно вам объяснять, как важны эти знания для любого работника железнодорожного транспорта. Чтобы стать профессионалом в своем деле, мало просто заучить термины, правила, размеры. Необходимо научиться применять их в разных ситуациях. Не следует забывать о том, что железная дорога- это зона повышенной опасности, и, без умения пользоваться своими знаниями по ПТЭ и инструкциям, безопасности движения, вам не обойтись.

1-й слайд презентации урока

Тема нашего сегодняшнего урока «Входные светофоры»

Сегодня на уроке нам с вами необходимо решить следующую задачу: узнать значения сигнальных показаний входных светофоров и определить, пригодятся ли вам эти знания в вашей будущей профессии- проводник на железнодорожном транспорте.

Задача непростая, и, чтобы наш поезд знаний двигался дальше, нам необходимо захватить с собой багаж знаний, а именно: «Требования ПТЭ к сигналам. Основные значения сигналов светофоров».

- Повторение материала. Тестовый опрос (7-10 мин.)

Вам предлагается выполнить тестовые задания, состоящие из двух вариантов, по 10 вопросов в каждом. На выполнение этого задания вам отводиться 10 минут.

| № п/п | Вариант I | Вариант II |
| --- | --- | --- |
| 1 | Распишите аббревиатуру ИСИ | Распишите аббревиатуру ПТЭ |
| 2 | Закончите предложение: В сигнализации, связанной с движением поездов и маневровой работе применяются следующие основные сигнальные цвета: …, …., …., …., …., | Закончите предложение: Сигнал- условный видимый или звуковой…, … …. …. …. …. |
| 3 | Укажите, что не допускается устанавливать около путей? | Укажите, в качестве чего на сети железных дорог применяются светофоры? |
| 4 | Соотнесите видимость сигнальных огней выходных и маршрутных светофоров в зависимости от вида путей, у которых они установлены Расстояние: Светофоры: 1. Выходных и а) не менее маршрутных 200м главных путей 2. Выходных и б) не менее маршрутных 400м боковых путей | Соотнесите видимость сигнальных огней светофоров входных, предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на различных участках пути Расстояние: вид участков пути: менее 400м а) прямые но не менее 200м участки 2. не менее 1000м б) кривые участки 3. не менее 400м в) сильно пересеченная местность |
| 5 | Перечислите виды светофоров по назначению: | Перечислите виды светофоров по конструкционным особенностями: |
| 6 | Дополните предложение: Проходные светофоры АБ обозначаются… | Допишите предложение: Сигнальные огни на светофорах применяются:…. ….. …. |
| 7 | Укажите, для чего служит выходной светофор | Укажите, для чего служит входной светофор |
| 8 | Назовите основные значения сигналов, подаваемых светофорами 1 красный огонь | Назовите основные значения сигналов, подаваемых светофорами 1 зеленый огонь |
| 9 | 1 желтый мигающий огонь | 1 желтый огонь |
| 10 | 2 желтых огня | 2 желтых огня, верхний из них мигающий |

- Объяснение нового материала (20 мин.)

Теперь приступим к новой теме «Входные светофоры». Эта тема уже немного вам знакома.  Входные светофоры упоминались в курсе ОКЖД и производственного обучения . А сейчас мы с вами посмотрим презентацию «Входные светофоры» Учащимся демонстрируется презентация «Входные светофоры». В процессе демонстрации учащиеся составляют опорный конспект, разбираются непонятные моменты (назначение входных, выходных, маршрутных светофоров; неправильный путь, крестовины пологих марок). Прежде чем мы начнем записывать, давайте вспомним назначение входных светофоров.

Слайды с 3 по 14  Кому что непонятно?

IV. Закрепление знаний: выполнение учащимися практической  
            работы с  использованием цветокода (5-7 мин.)

А теперь, прежде чем вы получите домашнее задание, я хочу 
            убедиться, что каждый из  вас усвоил новый материал. Я это сделаю 
            при помощи цветокода. Сейчас я каждому раздам перфокарты, на 
            которых вы карандашом напишите свои фамилии, затем вытащите из    
            8 ячеек рейтеры и положите их перед собой. Перед вами должны 
            лежать рейтеры 8-и цветов: синий, розовый, фиолетовый, красный, 
            черный, зеленый, оранжевый, желтый. Я буду по порядку читать 
            вопросы. На плазменном мониторе приведены варианты ответов на 
            вопросы. Каждый ответ условно обозначен соответствующим цветом. 
            Отвечая на поставленный вопрос, вы выбираете вариант ответа и 
            рейтер соответствующего цвета вставляете в ячейку.

15- й слайд

Записано на мониторе:

  - один зеленый- розовый цвет

  - один желтый мигающий- фиолетовый цвет

  - один желтый- синий цвет

  - два желтых- черный цвет

  - два желтых, верхний мигающий- зеленый цвет

  - один зеленый мигающий и один желтый и одна зеленая светящаяся полоса- оранжевый цвет

  - два желтых, из них верхний мигающий и одна зеленая светящаяся полоса- красный цвет

  - два желтых огня и одна зеленая светящаяся полоса- желтый цвет

Слушаем вопросы:

- Разрешается поезду следовать на станцию по главному пути с установленной скоростью, следующий светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью.

- Разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой путь и готовностью остановиться у следующего светофора.

- Разрешается поезду следовать на станцию по главному пути с готовностью остановиться у следующего светофора.

4. Разрешается поезду следовать на станцию по главному пути с  
    установленной скоростью, следующий светофор открыт.

5. Разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной

скоростью на боковой путь, следующий светофор открыт.

6. Разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 
    80 км/ч на боковой путь; следующий светофор открыт и требует 
    проследования его со скоростью не более 80 км/ч.

7. Разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 
    60 км/ч на боковой путь и готовностью остановиться у 
    следующего светофора.

8. Разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более

80 км/ч на боковой путь, следующий светофор открыт, и требует           
    проследования его с уменьшенной скоростью.

А теперь ваши ответы я сравню с эталонной перфокартой:

16-й слайд

Фиолетовый- черный- синий- розовый- зеленый- оранжевый- желтый- красный.

Следует краткий разбор ошибок.

V. Подведение итогов. Выставление оценок (5 мин.)

Давайте подведем итоги практической работы при помощи кружочков

разного цвета, соответствующих сигнальным огням светофора: зеленый- «5»;

желтый- «4»; красный- «3».

А теперь, после того как вы справились с первым пунктом задачи- узнали

сигнальные значения входных светофоров, давайте все- таки

определим, пригодятся ли эти знания в вашей будущей профессии.

Один из учащихся отвечает: «Проводник пассажирского вагона обязательно должен знать показания входных светофоров. От работников транспорта, связанных с движением поездов, требуется высокая бдительность, внимательность, безупречное знание сигналов, так как приходиться действовать в сложных нестандартных и аварийных ситуациях и принимать в очень короткое время правильное решение для обеспечения безопасности».

VI.  Задание на дом (2 мин.)

А теперь запишем задание на дом: ИСИ п. 2.4, 2.5.

Напомнить эпиграф

Тема нашего следующего урока: «Выходные светофоры». Хочу                 поблагодарить всех вас за урок. Молодцы! С работой справились.